## Slide 1
第六章 同步时序逻辑电路(一)
秦磊华 计算机学院

## Slide 2: 本节主要内容
6.1时序电路的定义
6.2 触发器结构、触发方式
6.3 主从结构触发器
6.4 维持阻塞结构触发器
6.5 时序电路的类型

## Slide 3
6.1 时序电路的定义
■由组合电路和存储电路两部分组成，通过反馈回路连成整体。
■逻辑电路在任何时刻的稳定输出不仅与电路该时刻的输入有关，还与电路过去的输入有关;
1.时序电路的逻辑结构

## Slide 4
6.1 时序电路的定义
■ x1,…，xn： (外)输入信号；
■ Z1,…，Zm: (外)输出信号；
■ y1,… ，ys：(内输入)时序逻辑电路的“状态”,称为现态yn 或y；
■ Y1,…，Yr：(内输出)称为“次态”(yn+1), 时序逻辑电路的激励信号；
■ CP：时钟脉冲信号，是否存在取决于时序逻辑电路的类型。

## Slide 5
6.2 触发器结构、触发方式
问题提出：
1.触发器如何保存信息？
2.触发器如何实现时序功能？
3.为什么采用多种不同触发方式和不同类型的触发器？各有何特点?
学习建议：
1.关注触发器状态改变的条件和时刻点(跳变点);
2. 灵活使用描述触发器功能的描述方法(功能)；
触发器具有信息存储功能，是时序电路的基本单元！

## Slide 6
6.2 触发器结构、触发方式
■ 功能：存储一位二进制信息。
■ 特点：
•有两个稳定状态，分别用来表示逻辑1和0；
•在适当输入信号作用下，可从一种状态翻转到另一种状态；
•在输入信号取消后，能将获得的新状态保存下来。(记忆功能)
■ 分类：
•按触发方式分：电位触发、主从触发及边沿触发方式；
•按逻辑功能分：R-S触发器、D触发器、J-K触发器和T触发器
1.触发器概述

## Slide 7
6.2 触发器结构、触发方式
2.基本RS触发器（与非门构成）
由两个与非门通过反馈构成
逻辑符号
1)电路结构与逻辑符号
以Q端的状态表示触发器状态：Q =1:为状态1, Q =0:为状态0
输入端的小圆圈表示低电平有效

## Slide 8
6.2 触发器结构、触发方式
2)工作原理分析 (四种情况)
1
1
1
1
1
0
原状态
0
1
原状态
触发器保持：当 =1； =1，触发器保持原来的状态不变
2.基本RS触发器（与非门构成）
1
0

## Slide 9
6.2 触发器结构、触发方式
0
1
原状态Q=1
1
0
1
0
1
原状态Q=0
0
1
1
0
结论：当 =0； =1，无论触发器原状态如何，都变为1态
2)工作原理分析 (四种情况)
2.基本RS触发器（与非门构成）

## Slide 10
6.2 触发器结构、触发方式
1
0
原状态Q=X
x
1
0
结论：当 =1； =0，无论触发器原状态如何，都变为0态
2)工作原理分析
2.基本RS触发器（与非门构成）

## Slide 11
6.2 触发器结构、触发方式
0
0
原状态Q=X
1
1
而当 =0； =0同时撤消后，触发器新状态不能确定!
为避开禁止状态，输入信号不应同时为0
研究两个输入端都为0的情况
2)工作原理分析
2.基本RS触发器（与非门构成）

## Slide 12
6.2 触发器结构、触发方式
2.基本RS触发器（与非门构成）
3)触发方式
0
1
1
0
1
0
置1端（Set）
置0端（Reset）
基本RS触发器的触发方式属电平触发
:RS的变化可能随时对状态产生影响

## Slide 13
6.2 触发器结构、触发方式
1
1
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
1
1
1
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
0
0
1
1
保 持
置 1
置 0
禁 止
4)逻辑功能表
2.基本RS触发器（与非门构成）
+ =1

## Slide 14
6.2 触发器结构、触发方式
2.基本RS触发器（与非门构成）
5)基本触发器的特点总结
■有两个互补的输出端，有两个稳定的状态。
■有复位、置位、保持三种功能。

## Slide 15
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
6.2 触发器结构、触发方式
1)状态转换真值表
0 0 0 1
0 0 1 1
0 1 0 0
0 1 1 0
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 0
1 1 1 1
Qn Qn+1
状态转换真值表
真值表建立输入、原状态Qn(现态)与新状态Qn+1(次态)间的关系表

## Slide 16
6.2 触发器结构、触发方式
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
2)次态卡诺图
3)特征方程
（约束条件）

## Slide 17
6.2 触发器结构、触发方式
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
4)状态转移图:用于分析是否存在遗漏的状态变迁(?)
0
1

## Slide 18
6.2 触发器结构、触发方式
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
Qn  Qn+1 |  |  | 说 明
0  0 | 1 | X | 状态不变或清0
0  1 | 0 | 1 | 置1
1  0 | 1 | 0 | 置0
1  1 | X | 1 | 状态不变或置1
5)激励表(为达到状态转换的目标，电路的输入应该是什么)
D
S
D
R

## Slide 19
6.2 触发器结构、触发方式
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
■确定状态变化时刻(根据触发器动作特征) ■确定新状态(根据触发器的逻辑功能)
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0
0
不定
不变
禁止
置1
不变
置1
不变
置0
不变
初始状态为0
6)波形图

## Slide 20
6.2 触发器结构、触发方式
3.基本RS触发器描述方法（与非门构成）
初始状态为0
例1 与非门组成的基本RS触发器，设初始状态为0，输入端波形图如下，画出输出端波形图。
－
－

## Slide 21
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
(1)电路结构
时钟脉冲控制
门电路
1)钟控RS触发器结构与特点
S
CP
R
&
&
&
&
G
3
G
1
G
2
G
4
Q
4
Q
3
Q
Q
基本RS触发器
  (2)时钟脉冲控制触发器的工作特点
  ■由时钟脉冲确定状态转换的时刻(即何时转换)
  ■由输入信号确定触发器状态转换的方向(即如何转换)

## Slide 22: 2)工作原理
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
S=0；R=0：Qn+1=Qn
S=1；R=0：Qn+1=1
S=0；R=1：Qn+1=0
S=1；R=1：禁止
CP=1：
CP=0：状态不变(结合基本RS触发器)
0
1
状态发生变化(与基本RS触发器不同)

## Slide 23: 3)逻辑功能描述（在CP=1）
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
S | R | Q n+1 | 说 明
0 | 0 | Q n | 状态不变
0 | 1 | 0 | 置0
1 | 0 | 1 | 置1
1 | 1 | － | 禁止状态
Qn | S | R | Qn＋1
0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | X
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 0
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | X
(1)功能表
(2)状态转换真值表
（约束条件）
(4)特征方程

## Slide 24
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
(6) 状态转换图
S=0
R=1
S=1
R=0
S=x
R=0
S=0
R=x
时钟触发器逻辑功能：5种描述方式+波形图
Q nQ n+1 | S | R | 说 明
0  0 | 0 | X | 状态不变或清0
0  1 | 1 | 0 | 置1
1  0 | 0 | 1 | 置0
1  1 | X | 0 | 状态不变或置1
(5)激励表
1
0

## Slide 25: 7)工作波形
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
S R Qn+1
0 0 Qn
0 1 0
1 0 1
1 1 Ф
同步RS触发器真值表
在CP为低电平期间其状态不变。
在CP为高电平期间的R、S信号影响触发器的状态。
初态为1

## Slide 26
6.2 触发器结构、触发方式
4. 时钟控制的RS触发器
例2 钟控RS触发器及逻辑门组成如下时序电路，其输入CP、D端波形如图所示，设触发器初态为1，试画出触发器Q 端的输出波形。
解：时钟RS触发器S=D，R= D, 电路只有置0、置1两种逻辑动作。
S(R)

## Slide 27
6.2 触发器结构、触发方式
5. 时钟控制的D触发器
1)电路组成
2)特征方程 (CP=1时)
D + DQn
Q
n
=
+
1
= D
(约束条件)
&
&
&
&
D(S)
D(R)
CP
Q
Q

## Slide 28
6.2 触发器结构、触发方式
5. 时钟控制的D触发器
3)状态转移真值表
D | Qn+1
0 | 0
1 | 1
4)状态转移图

## Slide 29
6.2 触发器结构、触发方式
5.时钟控制的D触发器
5)激励表

## Slide 30
6.2 触发器结构、触发方式
5.时钟控制的JK触发器
1)电路组成
将时钟控制RS触发器输出交叉反馈到两个输入端
将S= JQn R = KQn 代入到时钟控制的RS触发器状态方程:

2)特征方程(CP =1)
Qn+1 = S + RQn

J
K
Qn+1 = JQn + KQn



## Slide 31
6.2 触发器结构、触发方式
6.时钟控制的JK触发器
3)状态转移真值表
1
1
1
0
1
0
1
0
Qn
0
0
Qn+1
K
J
n
Q
4)状态转移图

## Slide 32
6.2 触发器结构、触发方式
6.时钟控制的JK触发器
5)激励表

## Slide 33
6.2 触发器结构、触发方式
7.时钟控制的T触发器
1)电路组成
T
J
K
J、K触发器的输入端连接在一起

## Slide 34
6.2 触发器结构、触发方式
7.时钟控制的T触发器
2)特征方程
3)状态转移真值表
1
Qn
0
Qn+1
T

## Slide 35
6.2 触发器结构、触发方式
7.时钟控制的T触发器
4)状态转移图
5)激励表

## Slide 36
6.2 触发器结构、触发方式
8. 触发器小结
前述 RS 、JK 、T、D 型触发器各有何应用特点 ？(应用领域)

## Slide 37
6.2 触发器结构、触发方式
9. 触发器的触发方式
■在约定钟控信号电平(如CP=1或CP=0)期间内，输入激励信号的变化都会引起触发器状态的改变；在约定钟控信号电平期间外，无论输入激励信号如何变化，触发器状态保持不变。
1) 电位触发方式的工作特性

## Slide 38
6.2 触发器结构、触发方式
9. 触发器的触发方式
钟控RS触发器在CP的有效电平期间，R、S如果发生多次变化，触发器的状态也随着变化多次。对信号的敏感时间长，抗干扰能力差。
2)钟控RS触发器存在的空翻现象

## Slide 39
6.2 触发器结构、触发方式
9.触发器的触发方式
■“空翻”原因
  在时钟脉冲作用期间，输入信号直接控制着触发器状态的变化
    CP为1时，输入信号发生变化，触发器状态会跟着变化
  时钟宽度控制不够精心
     CP为1时间过长，输入的多次变化得到完全响应，使得一个时钟脉冲作用期间触发器多次翻转
■“空翻”的后果
将造成状态的不确定和系统工作的混乱。
3)空翻的原因
解决办法?

## Slide 40
6.3 主从结构触发器
主从触发器基本原理
■引入主从结构的目的: 避免触发器的空翻
■主从结构如何实现
■主从结构如何避免触发器的空翻。

## Slide 41
6.3 主从结构触发器
1.主从触发器的一般结构
&
&
S
R
G5
G6
&
&
G7
G8
CP
master
slave
&
&
Q
G1
G2
&
&
G3
G4
MQ
Q
MQ
SD
RD
1
G9

## Slide 42
6.3 主从结构触发器
2.主从触发器的工作机制
1
主工作，重不工作
主
从
S
CP
R
G
8
G
7
G
9
G
5
G
6
&
&
&
&
&
&
&
&
1
Q
Q
G
3
G
1
G
2
G
4

## Slide 43
6.3 主从结构触发器
2.主从触发器的工作机制
S
CP
R
G
8
G
7
G
9
G
5
G
6
&
&
&
&
&
&
&
&
1
Q
Q
G
3
G
1
G
2
G
4
0
主不工作，重不作
主
从

## Slide 44
6.3 主从结构触发器
2.主从触发器的工作机制
“前沿采样，后沿定局”
  ■时钟脉冲上升沿开始,主触发器按其功能正常工作，从触发器被封锁
  ■时钟脉冲下降沿开始,主触发器被锁定，其输出影响从触发器状态改变
S
CP
R
G
8
G
7
G
9
G
5
G
6
&
&
&
&
&
&
&
&
1
Q
Q
G
3
G
1
G
2
G
4

## Slide 45
6.3 主从结构触发器
3.主从RS触发器
S
CP
R
G
8
G
7
G
9
G
5
G
6
&
&
&
&
&
&
&
&
1
Q
Q
G
3
G
1
G
2
G
4

## Slide 46
6.3 主从结构触发器
4.主从JK触发器
主触发器
从触发器
  RD:直接置0，低电平有效(异步)
  SD:直接置1，低电平有效(异步)

## Slide 47
6.3 主从结构触发器
主从JK触发器主触发器的一次翻转
4.主从JK触发器

## Slide 48
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
6.4 维持阻塞结构触发器
1.电路结构
3个由与非门构成的基本RS触发器
S
R

## Slide 49
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
6.4 维持阻塞结构触发器
1.电路结构
3个由与非门构成的基本RS触发器
第一级的G2输出反馈到G3的输入，3个RS触发器相互关联
S
R

## Slide 50
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
2.工作原理
6.4 维持阻塞结构触发器
G2、G3被封闭
Q2=Q3=1
最后一级 RS触发器维持原态；
1
1
Q3=1,使输入D进入第一级触发器：
S=R=1
1)CP=0
D
D
D
Q4= D
Q1= D
D

## Slide 51
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
2.工作原理
6.4 维持阻塞结构触发器
2)CP由0→1时
G2、G3被打开
D
D=0 时
D
D
1→ D
Q2从1→D
1→ D
Q3从1→D
S=Q2=1
R=Q3=0
Qn+1=D=0
 D=1 时
结论: CP由0→1时，Qn+1=D
D
S=Q2=0
R=Q3=1
Qn+1=D=1

## Slide 52
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
2.工作原理
6.4 维持阻塞结构触发器
G2、G3被打开
D
D
D
1→ D
1→ D
结论:
CP由0→1后CP=1，D的变化均被封锁(G4或G3、G1),
有效避免了空翻。
3)CP=1期间
D的变化被G4封锁
D的变化被G3、G1封锁
D=0 时
S=Q2=1
R=Q3=0
 D=1 时
S=Q2=0
R=Q3=1

## Slide 53
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
＆
￮
CP
D
Q1
Q2
Q3
Q4
G1
G2
G3
G4
G5
G6
Q
Q
2.工作原理
6.4 维持阻塞结构触发器
D
D
D
置1维持线
置0阻塞线
D
Q
Q
cp
D
Q
Q
cp
从电路结构上看，加于置“1”通道或置“0”通道同侧的是维持线，加到另一侧的是阻塞线。
置0维持线
置1阻塞线

## Slide 54
触发器
掌握常见触发器功能表；
掌握常见触发器的功能表、状态转移真值表、次态卡诺图、状态转移图、激励表。
掌握RS、JK、D、 T触发器的功能表、功能特征并灵活使用！
掌握包含寄存器的电路波形画法！（找变化点）

## Slide 55: 1.Mealy型电路
6.5 时序电路的类型
按照同步时序电路的输出特征，时序电路可分为两种类型。
若时序逻辑电路的外输出是电路外输入和电路状态的函数，则称为Mealy型时序电路

## Slide 56
6.5 时序电路的类型
D
D
x
Z
CP
&
&
&
&
=1
=1
组合逻辑：
?
存储逻辑：
?
外输入：
?
外输出：
?
内输入：
?
内输出：
?
图中所示电路属于组合逻辑还是存储逻辑：？
图中所示电路作用：？
激励电路

## Slide 57
6.5 时序电路的类型
D=1
D=0
D=0
D=1
0
1
该电路状态转移图中，外输出应处的位置：？
D
D
x
Z
CP
&
&
&
&
=1
=1

## Slide 58
6.5 时序电路的类型
D
D
x
Z
CP
&
&
&
&
=1
=1
D=1
D=0
D=0
D=1
0
1
D=1/Z
D=0/Z
D=0/Z
D=1/Z

## Slide 59: 2.Moore 型电路
6.5 时序电路的类型
若时序逻辑电路的外输出仅仅是电路电路状态的函数，则称为Moore型时序电路
组合逻辑
存储逻辑
组合逻辑
.
.
x1
xn
.
.
.
Y1
Yr
y1
ys
Z1
.
.
.
Zm
CP

## Slide 60: 2.Moore 型电路
6.5 时序电路的类型
X
Z
CP
&
&
&
&
≥1
组合逻辑
存储逻辑
组合逻辑
.
.
x1
xn
.
.
.
Y1
Yr
y1
ys
Z1
.
.
.
Zm
CP
D=1
D=0
D=0
D=1
0
1
该电路状态转移图中,外输出应处的位置：？

## Slide 61: 2.Moore 型电路
6.5 时序电路的类型
X
Z
CP
&
&
&
&
≥1
组合逻辑
存储逻辑
组合逻辑
.
.
x1
xn
.
.
.
Y1
Yr
y1
ys
Z1
.
.
.
Zm
CP
D=1
D=0
D=0
D=1
0/Z
1/Z

## Slide 62
第一部分完